## Slide 1: WYM International Trading Corp.
январь 2012 г.
Accufuser
Характеристики и преимущества

## Slide 2: Указатель
1. Типы
2. Удобство пользования
3. Безопасность
4. Стабильность препарата
5. Контроль качества

## Slide 3
1-1. Непрерывный (форма и структура)
1. Типы
Порт заполнения
Корпус
Шкала
Соединит. трубка
I.V Фильтр
Ограничитель потока
Резервуар для препарата

## Slide 4
а. Баллон и плунжер
- Подача энергии эластичности
- Поддержание определенного давления
- Сохранение перпендикулярного надува баллона в процессе заполнения препаратом
б. Кожух
- Защищает баллон от внешних воздействий.
- Указывает оставшийся объем по шкале с усилителем
в. Поддержание постоянного давления
- Даже при уменьшении объема и поверхности, значение изменения давления минимально, для поддержания постоянной скорости потока.
- Благодаря запатентованной плунжерной системе, которая состоит из закрепленного и подвижного плунжера, сжатие силиконового баллона происходит равномерно
Степень наполненности 100 мл
При впрыске 50 мл материала

## Slide 5
г. Ограничитель потока
- Контролирует установленную скорость потока с давлением баллона.
  - Скорость потока жидкости в трубке зависит от вязкости.
  (закон Хагеля-Пуазеля)
Вентилир. дистальный кончик
Ограничитель потока
Ограничительный кожух
Люеровское соединение
Капилляр
Шайба

## Slide 6: Фильтр заливки (гидрофобная мембрана)
Функция: Воздух выпускается, но препарат удерживается гидрофобной мембраной.
Удобство: Легкость заливки (не требует зажима или устранения колпачка)
Соединение: Снимите фильтр и подсоедините к пациенту.

## Slide 7
1-2. Серия Plus (форма и структура)
Порт заполнения
Резервуар для препарата
Шкала
Двойной фильтр
Проверка объем/ объем
Корпус
Соединительная трубка А (О-типа)
Вентил. дистальный кончик
I.V Фильтр
Крепление на запястье
Кнопка болюс
Держатель красного цвета

## Slide 8: Модуль контроля
Поставляется с кнопкой болюс, нажимаемой при помощи красного штуцера, воздух из болюса автоматически высвобождается во время заливки без намеренного давления.
После заливки, следует удалить красный штуцер и закрыть линию болюса.

## Slide 9: Модуль контроля
Отпускание кнопки болюса, закрытие соед. трубки.
Нажатие кнопки болюса открывание соед. трубки, и введение.

## Slide 10: Серия устройств accufuser
Accufuser Plus
Accufuser EasyBolus
Accufuser Omnibus

## Slide 11
1-3. Varicon (форма и структура)

## Slide 12
Кнопка контроля потока
a. Направление ON : ’Открыть’ поток.
б. Направление OFF : ‘Закрыть’ поток.

## Slide 13
Скорость потока | 1 | 2 | 4 | 8
0 |  |  |  | 
1 мл/ч |  |  |  | 
2 мл/ч |  |  |  | 
3 мл/ч |  |  |  | 
4 мл/ч |  |  |  | 
5 мл/ч |  |  |  | 
6 мл/ч |  |  |  | 
7 мл/ч |  |  |  | 
8 мл/ч |  |  |  | 
9 мл/ч |  |  |  | 
10 мл/ч |  |  |  | 
11 мл/ч |  |  |  | 
12 мл/ч |  |  |  | 
13 мл/ч |  |  |  | 
14 мл/ч |  |  |  | 
15 мл/ч |  |  |  | 
 | ON |  | OFF
Диапазон контроля скорости потока

## Slide 14
баллон
ограничитель
ограничитель
инфузия
1-4. Selectus (форма и структура)
Порт наполнения
Корпус
Шкала
Концевой колпачок
Соед. трубка
Резервуар для препарата
I.V Фильтр
Зажим
Модуль контроля скорости потока

## Slide 15: Selectus
Специалистам часто приходится изменять дозировку при в процессе ввода обезболивающего препарата.
Устройство Accufuser Plus предоставляет 2 простых способа регулирования потока. (болюс)
Устройство Accufuser Varicon предоставляет 15 вариаций скорости потока. (4 канала)
Теперь с появлением Accufuser Selectus доступны три вариации скорости потока, путем простого управления.

## Slide 16: Структура
доступны 2 скорости по отдельности или в совмещении к дополнительной скорости.

## Slide 17: Flow rate curve - D0203M
Скорость потока: A:2.0мл/ч, Скор. Потока B:3.0мл/ч
A+B
B
A
Accufuser Multi
Название: Испытание скорости потока
Продукт: Multi 100 мл
№ партии: образец……
Объем для испытания: 100 мл
Тестовый раствор: D5W
Темп. испытания: 32оС±2оС
Скорость потока
Образец 1
5.0 мл/ч
3.0 мл/ч
2.0 мл/ч

## Slide 18
1-5. EasyBolus (Форма и структура)

## Slide 19
  Болюсы большого объема:2, 3, 4 и 5 мл
  Легкость дозировки и заливки
Для введения препаратов через катетеры
Эпидуральные катетеры оказывают сопротивление потоку жидкости, поэтому, при болюсном дозировании, необходимо оставлять болюсную кнопку нажатой до значения высокого давления (20 фунт/кв. дюйм) длительное время (1-2 мин./ 2 мл).
Необходимо:
(1) Облегчить напор, нажав кнопку болюса на 2-5 мл
(2) Защитить болюсную сумку от избыточного нажима

## Slide 20
Доработка:
Добавьте второй эластичный болюсный резервуар рядом с болюсной сумкой в модуле.
При нажатии кнопки болюса, препарат в болюсной сумке легко перемещается во второй резервуар, который за секунды вводит препарат.

## Slide 21
Кнопка-штуцер
(Красный держатель)
Без кнопки-штуцера (красного держателя)

## Slide 22
Ручка закрывания соединительной трубки, болюсная сумка под кнопкой заполнена.
При нажатии на болюсную кнопку, ручка ослабляется, чтобы открыть соединительную трубку. В то же время, происходит нажатие на болюсную сумку и препарат перемещается во второй резервуар.

## Slide 23
Скорость потока
  Базальная: 2 ~ 10.0 мл/ч
  Объем болюса: 2.0/ 3.0/ 4.0/ 5.0 мл
  Время блокировки: 10/ 15/ 30/ 60 мин. (варьируется)
Код | Объем болюса | Ссылка | Примечание
P | 0.5 | Pentagon | 2009
M | 1.0 | Mono | 2009
T | 2.0 | Twin | 2009
E2 | 2.0 |  | 2010
E3 | 3.0 |  | 2010
E4 | 4.0 |  | 2010
E5 | 5.0 |  | 2010

## Slide 24
1-6. Omnibus (Форма и структура)
Порт наполнения
Модуль контроля

## Slide 25
* Комбинация устройств Accufuser EasyBolus и
Accufuser SELECTUS
  * 3 изменяемых базовых скорости
  * Болюс большого объема (2 ~ 5 мл)
  * Применимо к катетерам эпидурального (и другого) типа

## Slide 26
Легкость заливки благодаря модулю контроля

## Slide 27
Контроль скорости потока: A, B & C (A+B)

## Slide 28
Легкость при болюсном введении благодаря второму резервуару
Большие объемы болюса

## Slide 29
Код
  O: Идент. продукта
  5: Объем болюса
  02: Базальный поток Режим A
  03: Базальный поток Режим В
  30: Время блокировки болюса
  L: Объем резервуара
Код | Базальное |  |  | Болюсное | 
 | A | B | C | Объем | Время блокир.
O5020330L | 2мл/ч | 3мл/ч | 5мл/ч | 5.0мл | 30мин.
Объем резервуара: 300мл, 600мл
Базальный: 3 типа режима потока
  Режим A, Режим B, Режим C
Объем болюса: 2.0/ 3.0/ 4.0/ 5.0мл
  Время блокировки: 10 мин. ~ 60 мин. (варьируется)

## Slide 30
2. Удобство пользования
2-1. Скорость введения, отмеченная по цветам

## Slide 31
Внутри насоса расположена шкала для удобства контроля объема вводимого вещества и сокращения ошибок вводимых значений.
2-2. Шкала

## Slide 32
В нижний прозрачный корпус был встроен усилитель. Этот усилитель способствует точности считывания результатов со шкалы внутри насоса.
2-3. Усилитель

## Slide 33
На синем концевом колпачке присутствует встроенный гидрофобный фильтр, который способствует выходу воздуха, а не препарата. Это позволяет пользователю заливать насос, не снимая колпачок и сокращает риск загрязнения.
2-4. Синий концевой колпачок (Фильтр заливки)
* Выход воздуха, изображен в стакане воды
* Полностью залитый насос, без вытекания препарата

## Slide 34
3. Безопасность
3-1. Порт заполнения
Порт заполнения имеет запорный вентиль, предотвращающий обратный поток жидкости.
И два встроенных сетчатых фильтра, улавливающих примеси, один при входе в порт заполнения, и другой на выходе препарата
Запорный вентиль
Сетчатый фильтр

## Slide 35
3-2. Защита от УФ
Все внешние покрытия устройств Accufuser блокируют попадание УФ-C, УФ-B и УФ-A лучей (до 370 нм). Такая УФ-защита предотвращает вредное воздействие УФ-лучей на препарат, сокращая его разрушение.
График сравнения передачи УФ лучей по маркам устройств (Эластометрические)
Участник R
Участник A
Участник V
Участник A
Участник B1
Участник B2
Передача
Длина волны

## Slide 36
Chart: Назв.: Тест на скорость потока Продукт:C0020L № партии.:CDLCQ57 Тест. скорость: 2.0 ml/hr Тест. объем: 275мл Тест. раствор: D5W Тест. Темп.: 32℃±2℃
3-3. Стабильная скорость потока
Скорость потока
Время

## Slide 37
Тест на скорость потока при заполнении 100мл насоса объемом120 мл
Продукт: С0020М
№ партии: СВРОЗ119
Раствор: D5W
Темп.: 32оС
Скорость потока (мл/ч)
Время (ч)

## Slide 38
4. Таблица стабильности препаратов
График стабильности анальгетиков, химотерапевтических препаратов и антибиотиков
при использовании системы введения препарата Accufuser®
Accufuser, Accufuser 275, Accufuser Plus, Accufuser CTx и Accufuser ABx, утилизируемые эластометрические балонные инфузеры, предназначенные для продолжительного ввода обезболивающих медикаментов, химиотерапии, талассемии и лечения антибиотиками внутривенным, подкожным, чрезкожным, интраоперационным, периневральным или эпидуральным путем.
Баллон устройства Accufuser ® выполнен из силикона. Этот материал широко используется в индустрии изготовления медицинских приборов с1980 года, как средство для введения кровяных, питательных, химиотерапевтических веществ, а также анальгетиков, антибиотиков и иных препаратов.
Данные стабильности препаратов, исследованных устройством Accufuser®, относятся к химической стабильности с силиконом а также к микробиологической стабильности. Препараты были вверены в силиконовый баллон устройства Accufuser и помещены в условия комнатной температуры, а в некоторых случаях в холод.
Особое внимание следует уделять потенциалу препарата к преципитации, которая может возникнуть в зависимости от самого препарата, условий его хранения, температуры, концентрации, уровню pH и особых растворителей.
Эти рекомендации были разработаны в результате проведения исследований в независимых лабораториях, и после рассмотрения различных медицинских изданий. Эти рекомендации следует использовать только с целью справки; они не являются приоритетными над инструкциями врача или фармацевта, предоставляющих информацию по вводу таких препаратов.
При наличии препарата, который не приведен в графике ниже, обратитесь к производителю такого препарата за информацией касательно его совместимости с силиконом и стабильности.
Если препарат не приведен в данном документе, это еще не значит, что он не совместим с устройством Accufuser.®
(Последнее обновление: 4 мая, 2009 г.)

## Slide 39
4-1. Стабильность препарата в Accufuser®
(Ед.: день)
Медикамент | Препарат/ раствор | концентрация (мг/мл) | Стабильность | 
 |  |  | Комн. температура (23-25℃) | Холод (4℃)
ТРАМАДОЛ | 300мг в 60мл NS | 5мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ | 400мг в 60мл NS | 6.6мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ | 500мг в 60мл NS | 8.3мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ | 600мг в 96мл NS | 6.3мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ | 800мг в 96мл NS | 8.3мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ+КЕТОРОЛАК | Трамадол 250мг+Кеторолак 60мг в 60мл NS | 4.2+1мг/мл | 17 | N.A.
ТРАМАДОЛ+КЕТОРОЛАК | Трамадол 350мг+Кеторолак 90мг в 60мл NS | 5.8mg+1.5мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ+КЕТОРОЛАК | Трамадол 500мг+Кеторолак 110мг в 60мл NS | 8.3+1.8мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ+КЕТОРОЛАК | Трамадол 400мг+Кеторолак 90мг в 96мл NS | 4.2+0.9мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ+КЕТОРОЛАК | Трамадол 550мг+Кеторолак 150мг в 96мл NS | 5.7+1.6мг/мл | 28 | N.A.
ТРАМАДОЛ+КЕТОРОЛАК | Трамадол 800мг+Кеторолак 180мг в 96мл NS | 8.3+1.9мг/мл | 28 | N.A.
КЕТОРОЛАК | 90мг в 50мл NS | 1.8мг/мл | 28 | N.A.
Прим.: NS – физраствор, D5W –5% декстроза в воде, N.A. – данные не доступны ко времени печати

## Slide 40
4-2. Стабильность препарата в Accufuser® (продолжение)
(Ед.: день)
Прим.: NS – физраствор, D5W –5% декстроза в воде, N.A. – данные не доступны ко времени печати
Медикамент | Препарат/ Раствор | Концентрация (мг/мл) | Стабильность | 
 |  |  | Комн. температура (23-25℃) | Холод (4℃)
КЕТОРОЛАК | 110мг в 60мл NS | 1.8мг/мл | 28 | N.A.
КЕТОРОЛАК | 120мг в 96мл NS | 1.2мг/мл | 28 | N.A.
КЕТОРОЛАК | 180мг в 96мл NS | 1.9мг/мл | 28 | N.A.
БУПИВАКАИН | 0.125% в 60мл NS | 0.125% | 30 | N.A.
БУПИВАКАИН | 0.125% в 120мл NS | 0.125% | 30 | N.A.
БУПИВАКАИН | 0.125% в 240мл NS | 0.125% | 30 | N.A.
МОРФИН | 84мг сульф. морфина в 84мл NS | 1.0мг/млl | 70 | N.A.
МОРФИН | 126мг сульф. морфина в 84мл NS | 1.5мг/мл | 70 | N.A.
МОРФИН | 168мг сульф. морфина в 84мл NS | 2.0мг/мл | 70 | N.A.
ФЕНТАНИЛА ЦИТРАТ | Фентанила цит. D5W или NS | 20mcq/мл | 30 | 30 при 3℃

## Slide 41
4-3. Стабильность препарата в Accufuser® (продолжение)
(Ед.: день)
Прим.: NS – физраствор, D5W –5% декстроза в воде, N.A. – данные не доступны ко времени печати
Медикамент | Бренд | Препарат/ Раствор | Концентрация | Стабильность | 
 |  |  |  | Комн. температура (23-25℃) | Холод (4-8℃)
БЛЕОМИЦИН | BLENOXANE | Сульфат блеомицина в NS | 4µг/мл в NS | 14 | 28
ЦИСПЛАТИН | CDDP, PLATINOL | Цисплатин в NS | 1мг/мл в NS | 14 | N.A.
ЦИКЛОФОСФАМИД | CYTOXAN | Циклофосфамид в NS | 8мг/мл в NS | 6 | 28
ЦИТАРАБИН | ARA-C | Цитарабин в NS | 5мг/мл в D5W | 30 | 30
ДОКСОРУБИЦИН | ADRIAMYCIN, ADR | Доксорубицин в NS | 1мг/мл в NS | 14 | 30
ЭТОПОЗИД | VESPESID, VP-16 | Этопозид | 2-4мг/мл в NS или D5W | 8 | N.A.
ФЛОКСУРИДИН | FUDR | Флоксуридин в NS или D5W | 5-10мг/мл в NS или D5W | 14 | N.A.
ФЛУОРОУРОЦИЛ | 5-FU (Майне ) | Флуороуроцил в NS | 1.6-14.5мг/мл в NS/D5W | 14 | 31
BAJCAFVBL+МЕСНА | HOLOXAN, UROMITEXAN (Аста) | ИФО + МЕСНА в NS | 16+3.2мг/мл в NS | 8 | N.A.
ЛЕЙКОВОРИН КАЛЬЦИЯ | WELLCOVORIN | Лейковорин кальция в NS или D5W | 10-20мг/мл в NS или D5W | 7* | N.A.
МЕТОТРЕКСАТ НАТРИЯ | FOLEX, MTX | Метотрексат в NS | 1-2мг/мл в NS | 14 | N.A.
МИТОКСАНТРОН ГИДРОХЛОРИД | NOVANTRONE | Митоксантрон в NS | 2мг/мл в NS | 7* | 7
ВИНБЛАСТАНА СУЛЬФАТ | VELBAN | Винбластина сульф. В темной бутылке NS или D5W | 1мг/мл в NS или D5W | 21 | 21
ВИНКРИСТИН | ONCOVIN | Винкристин в Nacl или µD5W | 20µг/мл в Nacl или D5W | 21 | 25

## Slide 42
4-4. Стабильность препарата в Accufuser® (продолжение)
(Ед.: день)
Прим.: NS – физраствор, D5W –5% декстроза в воде, N.A. – данные не доступны ко времени печати
Медикаменты | Бренды | Концентрация | Стабильность | 
 |  |  | Комн. температура (23-25℃) | Холод (4-8℃)
АГЛЮЦЕРАДАЗА В ИН. | Ceredase | 1.2-1.5u ед./мл в 100мл NS | N.A. | 7
ЦИМЕТИДИН | Tegamet | 900мг в 100мл D5W или NS | 7 | 8
ДЕСФЕРРОКСАМИН | Desferal | 250мг/мл в NS или D5W | 7 | N.A.
ДЕКСАМЕТАЗОН НАТРИЯ. | Decadron | 4-24мг/мл в NS или D5W | 7 | N.A.
ДОБУТАМИН | Doburex | 1-4мг/мл в | 2 | 7
ГЕПАРИН НАТРИЯ | - | 20-35ед./мл в NS или D5W | 4 | 14
МЕТОКЛОПРОМИД | Regian | 2-5мг/мл в NS или D5W | 2 | 2
ОДАНСЕТРОНА ГИД. | Zofran | 15мг/кг в 50мл NS или D5W | 7 | 14
ПЕНТАМИДИНА ИЗЕТ. | Pentam | 1 или 2мг/мл в NS или D5W | 2 | N.A.
РАНИТИДИН | Zantac | 2мг/мл в NS или D5W | 28 | 92
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН | Novopharm | 1-10мг/мл в NS/D5W | 2.56 | 18
ПАМИДРОНАТ | Mayne Pharma | 0.06-0.36мг/мл в NS | 17 | 21

## Slide 43
4-5. Стабильность антибиотиков и антивирусных препаратов в Accufuser®
(Ед.: день, если иное не указано)
Прим.: NS – физраствор, D5W –5% декстроза в воде, N.A. – данные не доступны ко времени печати
Медикаменты | Бренды | Концентрация | Стабильность | 
 |  |  | Комн. температ (23-25℃) | Холод (4℃)
ТРИКАРЦИЛЛИН И КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | Timentin (GlaxoSmithKline) | 0+1мг/мл в NS 60+2мг/мл в NS | 7 | 7
ПИПЕРАЦИЛИН И ТАЗОБАКТАМ | Tazocin | 20+2.5мг/мл в NS/D5W 80mg+10мг/мл в NS/D5W | 14 | 14
ГАНЦИКЛОВИР | Cimevene | 1-5мг/мл в NS или D5W | 3 | 8
АМПИЦИЛ НАТР. СОЛЬ | Ampicillin sod. (Sigma) | 30мг/мл в SW 30мг/мл в NS | 3 3 | 4 4
ПЕНИЦИЛЛИН G КАЛИЯ | Penicillin G pot. (Sigma) | 10,000 ед. в D5W 50,000 ед. в NS | N.A. N.A. | 2 7
ОКСАЦИЛИН НАТРИЯ | Oxacillin sod. (Fluka) | 5мг/мл в D5W 5мг/мл в NS | 2 7 | 42 42
НАФЦИЛИН НАТРИЯ | Nafcillin sod. (Sigma) | 2.5мг/мл в D5W 2.5мг/мл в NS | 14 7 | 42 42
ЦЕФЕРИМ | Axepim (Bristol) | 5мг/мл в NS/D5W 30мг/мл в NS/D5W 60мг/мл в NS/D5W | 30 часов 30 часов 30 часов | 30 21 12
ВАНКОМИЦИН | Hospira | 2.5мг/мл, 5мг/мл в NS/D5W | 14 | 29
МЕРОПЕНЕМ | MERREM (Astra Zenaca) | 5-20мг/мл в NS | Менее 1 часа | 4.5

## Slide 44
4-6. Стабильность антибиотиков и антивирусных препаратов в Accufuser®
(Ед.: день, если иное не указано)
Прим.: NS – физраствор, D5W –5% декстроза в воде, N.A. – данные не доступны ко времени печати
Медикамент | Бренды | Концентрация | Стабильность | 
 |  |  | Комн. Температ. (23-25℃) | Холод (4℃)
ЭРТАПЕНЕМ | INVANZ (Merck Frosst) | 5-40мг/мл в NS | Менее 24 часов | 82 часа
КЛИНДАМИЦИН | SANDOZ | 2-12мг/мл вNS/D5W | 7 | 21
ЦЕФАЗОЛИН | Novopharm | 5-40мг/мл в NS/ D5W | 3 | 14
ЦЕФТРИАКСОН | Rocephin (Roche) | 5-40мг/мл в NS/D5W | 2 | 14
ЦЕФТАЗИМИД | Fortaz (GlaxoSmithKline) | 5-40мг/мл в NS 5-40мг/мл вD5W | 1 1 | 7 3

## Slide 45
Сертификаты на систему
  a. ISO9001
  б. EN46001
  в. EN ISO13485
Сертификаты на продукт
  a. CE
  б. FDA
  в. KFDA
5. Контроль качества

## Slide 46
Сертификаты на систему
  - EN ISO13485
Сертификаты на продукт
  - CE

## Slide 47
Регистрация в России